## Slide 1
CPU的结构和工作原理
海纳
华为资深编译器专家
原Huawei JDK团队负责人

## Slide 2: 我是谁？
海纳，华为资深编译器专家，原Huawei JDK团队负责人。著有《自己动手写Python虚拟机》，并长期维护知乎专栏《进击的Java新人》，最近在写的《从零开始写linux内核》也即将上市。
海纳的工作领域涉及数据库、操作系统、编译器和图像处理，以及计算机视觉等方面，积累了大量的一线实战经验。同时，他也是开源社区的积级贡献者，发起了railgun虚拟机和海浪编程语言等项目。

## Slide 3
三场导学直播
10月20日：拆解CPU的基本结构和运行原理
10月21日：汇编语言是怎么一回事？
10月25日： 一个CPU是怎么寻址的？

## Slide 4: 有问题，咱弹幕见
我会随机回答大家的问题

## Slide 5: 目录
1、CPU的基本结构
  2、CPU的电路基础
  3、汇编语言和寄存器
  4、中断的基本原理

## Slide 6: Part 1 CPU的基本结构

## Slide 7
CPU是一个计算系统的核心
Central Processing Unit
Control Unit
Arithmetic/Logic Unit
Main Memory
Input
Device
Output
Device
Control Unit，负责控制。比如指令计数器，指令跳转。
Logic Unit，负责计算。比如加减，比较大小等。

## Slide 8
南北桥芯片将CPU与外设连接起来
CPU
北桥
显卡
内存
南桥
USB设备
硬盘
BIOS
其他外设
FSB总线
PCI总线
内存总线
桥间总线
USB总线
SATA总线
串行总线
ISA总线

## Slide 9
南北桥芯片将CPU与外设连接起来
北桥：北桥是CPU和内存、显卡等部件进行数据交换的唯一桥梁，也就是说CPU想和其他任何部
分通信必须经过北桥。北桥芯片中通常集成的还有内存控制器等，用来控制与内存的通信。现在
的主板上已经看不到北桥了，它的功能已经被集成到CPU当中了。
南桥：主要负责I/O设备之间的通信，CPU要想访问外设必须经过南桥芯片。
总线是传输数据用的，它分为地址总线和数据总线。以内存为例，地址总线传输要访问的内存地
址，数据总线传输读写的数据。有些总线地址和数据是分离的，有些是同一根总线分时利用。
FSB总线：即前端总线（Front Side Bus），CPU和北桥之间的桥梁，CPU和北桥传递的所有数据
必须经过FSB总线，可以这么说FSB总线的频率直接影响到CPU访问内存的速度。
ISA总线：最早出现的标准总线，传输速度低，早期的低速外设会采用ISA总线进行连接，比如
声卡。
PCI总线：一种高性能局部总线，构成了CPU和外设之间的高速通道。显卡一般都是用的PCI插槽，
PCI总线传输速度快，能够很好地让显卡和CPU进行数据交换。

## Slide 10: CPU的执行流程
典型的CPU会包含以下5个执行流程：
1. 取指，从内存中取出指令。
2. 译码，识别指令的类型，计算指令长度，
从指令中解析参数。
3. 执行，将数据送给计算单元或者控制单元进行
具体的计算和跳转。
4. 访存，有些指令可能需要从内存加载数据。
5. 写回，有些指令对寄存器或者内存状态有影响
，将结果写入这些受影响的寄存器或者内存。

## Slide 11: Part 2 电路基础

## Slide 12: 组合电路基本原理
与门 | 或门 | 非门
只有当两个输入都为高电平时，输出才为高电平 | 至少有一个输入为高电平时，输出为高电平 | 输出与输入相反
x | y | output | C
0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1
加法器真值表
output = x xor y
C = x and y
x
y
Output
C

## Slide 13: 时序电路基本原理
加法单元
？？这里需要一个
能保存状态的东西
D触发器可以保存数据，为了保
证触发器的输出Q是正确的值，
一定要让D信号稳定后，才在时
钟的上升沿打入触发器。

## Slide 14: 单核主频是有极限的，多核成为主流

## Slide 15: Part 3 汇编语言和寄存器

## Slide 16: X86中的常用寄存器
16个通用寄存器：
RAX, RBX, RCX, RDX, RSI, RDI, RSP, RBP,
R8, R9, R10, R11, R12, R13, R14, R15
程序计数器：
RIP
状态寄存器：
EFLAGS
段寄存器：
CS, DS, ES, FS, GS
RAX：调用程序时，用于存储返回值。
RCX：在字符串处理指令中，常用做计数器。
RSI：在字符串处理指令中，做为源操作数。
RDI: 在字符串处理指令中，常做为目标操作数。
RSP：指向当前栈帧的栈顶。
RBP：指向当前栈帧的栈基址。
RDI, RSI, R8, R9可以在调用函数时传递参数。
RIP 中记录着当前指令的地址，每次取指阶段完成以后就会指向下一条
指令的地址，如果有办法修改这个寄存器的值，就可以控制程序的执行。
EFLAGS 中记录着溢出，方向，为零等状态。可以用于整个CPU的状态标
记。我们会在下一节课中具体讲解有哪些指令可以修改RIP和EFLAGS。
段寄存器在现代CPU中几乎不起作用了。在8086时代是做为段基址寄存
器。

## Slide 17: 汇编语言是一种低级语言
000000000040052d <add>:
40052d: 55 push %rbp
40052e: 48 89 e5 mov %rsp,%rbp
400531: 89 7d fc mov %edi,-0x4(%rbp)
400534: 89 75 f8 mov %esi,-0x8(%rbp)
400537: 8b 45 f8 mov -0x8(%rbp),%eax
40053a: 8b 55 fc mov -0x4(%rbp),%edx
40053d: 01 d0 add %edx,%eax
40053f: 5d pop %rbp
400540: c3 retq
#include <stdio.h>
int add(int a, int b) {
return a + b;
}
int main() {
printf("%d\n", add(1, 2));
return 0;
}
使用gcc将源代码编
译成可执行文件以后
，再使用
objdump -d
将可执行文件反编译
出来。
机器码
汇编助记符
也可以使用gcc -s将C语言先翻译成汇编文件。
机器码是CPU真正能看懂并逐条执行的指令，而汇编语句是给人看的。
由于汇编语句与机器码几乎一一对应，所以我们也常常对机器码和汇编这两个词不加区分。

## Slide 18: 注意汇编代码中的寄存器宽度
AL
AH
AL
AH
AX
EAX
RAX
AL和AH是1字节，也就是8位寄存器，AX是16位，EAX是32位，RAX是64位。
其它的通用寄存器也符合这个命名规则。

## Slide 19: Part 4 中断的基本原理

## Slide 20: 中断的产生
如下图所示，两片8259A级联可以处理共15种中断，其中包括时钟，键盘，软盘，硬盘，DMA等等。
当链盘被敲击时，就会通过8259A向CPU发出中断请求，CPU根据中断号判断是什么类型的中断。

## Slide 21: 中断服务程序
键盘中断
键盘中断描述符
中断向量表中的中断描述
符，可以看成是一个函数
指针，指向中断服务程序
保存现场
将字符持贝进显存
恢复现场
键盘中断入口

## Slide 22: 接下来，答疑环节 发弹幕，来提问

## Slide 23
三场导学直播
10月20日：拆解CPU的基本结构和运行原理
10月21日：汇编语言是怎么一回事？
10月25日： 一个CPU是怎么寻址的？